## Slide 1
1. Dyskretyzacja obszaru obliczeniowego (węzły i elementy siatki)
Obliczenia metodą elementów skończonych
Preprocesor
2. Właściwa numeracja numeracja węzłów
przy czym:
3. Wprowadzenie funkcji kształtu
4. Lokalna i globalna macierz sztywności
Rozwiązujemy równanie
5. Wprowadzanie warunków brzegowych
Aby wprowadzić warunki brzegowe do układu równań można:
- wyeliminować z niego te równania które opisują węzły o znanej wartości wielkości poszukiwanej .
- elementy diagonali macierzy H związane z określonym węzłem brzegowym pomnożyć przez dużą liczbę (np. 1015), wartość iloczynu wpisać w odpowiednią pozycję zerowego wektora tworzącego prawą stronę układu równań
Procesor
6. Rozwiązanie algebraicznego układu równań
Postprocesor
7. Przetwarzanie i wizualizacja otrzymanych wyników
metody bezpośrednie - dają rozwiązanie za skończoną liczbę kroków; wykorzystują dekompozycję Gaussa, Choleskiego itd. Podstawowa niedogodność stosowania metod bezpośrednich dla macierzy rzadkich to pojawianie się nowych niezerowych elementów w macierzy w trakcie obliczeń (ang. fill-in);
metody iteracyjne - polegają na iteracyjnym ulepszaniu przybliżonego rozwiązania do momentu osiągnięcia zadawalającej dokładności.
Graficzna ilustracja wyników

## Slide 2
Implementacja MES w MATLAB’ie
Zadawanie ilości węzłów siatki obliczeniowej w poziomie i w pionie
Zadawanie rozmiarów obszaru obliczeniowego w centymetrach
Przejście do generatora siatki obliczeniowej
Parametry wejściowe

## Slide 3
Implementacja MES w MATLAB’ie
Wygenerowana siatka obliczeń (7x7 węzłów)
Zadane wartości potencjału
V( )=0V
V( )=10V

## Slide 4
Implementacja MES w MATLAB’ie
Szpieg rzadkiej macierzy sztwności
Niepasmowość – wynik przyjętego sposobu numeracji

## Slide 5
Implementacja MES w MATLAB’ie
Wynik obliczeń omawianego przykładu