## Slide 1
Femm + Bela
Modelowanie zagadnień polowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych

## Slide 2
<footer>
<date/time>
STRUKTURA PROGRAMU
PREPROCESOR
PROCESOR
POSTPROCESOR
rysowanie końców prostych
i łuków w celu utworzenia
„szkieletu” rysunku;
łączenie punktów łukami i
krzywymi;
definiowanie parametrów
materiałowych i rozmiarów
siatki obliczeniowej każdego
obszaru stworzonego rysunku;
określanie warunków
brzegowych.
uruchomienie generatora siatki
obliczeniowej (yellow mesh)
uruchomienie solwera
fkern.exe (hand-crank)
uruchomienie postprocesora
po zakończeniu obliczeń
(big magnifying glass)

## Slide 3
Tworzenie geometrii modelu obliczeniowego na przykładzie cewki toroidalnej
1. Import pliku .DXF z AutoCada
2. Określanie granic obszaru obliczeniowego
3. Definicja materiałów dla poszczególnych obszarów

## Slide 4
Warunki brzegowe
1. ‘Prescribed A’ – zadawanie potencjału wektorowego wzdłuż zadanej granicy;
2. ‘Small Skin Depth’ – zadawanie warunków brzegowych z uwzględnieniem głębokości wnikania materiału;
3. ‘Mixed’ – warunki brzegowe Robina oraz Neumanna;
4. ‘Strategic Dual Image’ – otwarte warunki brzegowe redefiniowane w procesorze raz jako warunki Dirichleta a następnie jako warunki Neumanna;
5. ‘Periodic’ – stosowane dla dwóch linii (łuków) gdy potencjał wektorowy powinien być stały wzdłuż całej zaznaczonej granicy;
6. ‘Antiperiodic’ - stosowane dla dwóch linii (łuków) gdy potencjał wektorowy jednej z nich powinien być przeciwny względem potencjału drugiej.

## Slide 5
1. Generacja siatki obliczeniowej dla metody elementów skończonych
Obliczenia i wizualizacja wyników
2. Solwer
3. Uruchomienie postprocesora

## Slide 6
TRYBY PRACY POSTPROCESORA
wartości w punkcie (point values mode)
wartości wzdłuż konturu (contour mode)
wartości w bloku (block mode)
Opcje postprocesora dotyczące graficznego przedstawiania wyników obliczeń
siatka obliczeniowa
linie rozkładu pola (contour plot)
gęstość pola (density plot)
wykresy X-Y (line plots)

## Slide 7
OBLICZENIA
1. Rozwiązanie analityczne problemu

## Slide 8
2. Wykorzystanie do obliczeń środowiska Femm
2.1. Obliczenia ze strumienia
2.2. Obliczenia z koenergii
2.3 Obliczenia z potencjału wektorowego

## Slide 9
Wyniki obliczeń dla cewki z rdzeniem bez szczeliny
Zależność indukcyjności własnej cewki od gęstości prądu w uzwojeniu
Rozbieżności dla poszczególnych metod obliczeniowych
Wyniki obliczeń dla cewki z rdzeniem wraz ze szczeliną powietrzną
Zależność indukcyjności własnej cewki od gęstości prądu w uzwojeniu
Rozbieżności dla poszczególnych metod obliczeniowych
J [MA/m2]
J [MA/m2]
J [MA/m2]
J [MA/m2]